UA之AMHS 網際網路IP 設定與TEMPLATE 更新程序

修訂日期：2010/06/21

目錄

第一章：前言……………………………………………………………………………………………………….1

第二章：UA之AMHS 網際網路IP 設定程序………………………………………………………………….2

第三章：UA之連線簡易檢查程序，針對本地UA連結本總台AMHS 系統之簡易檢查程序………………6

第四章：UA之TEMPLATE 更新程序…………………………………………………………………………..12

# 第一章：前言

UA的平台(platform)是微軟視窗(Microsoft Windows XP SP3)作業系統，您必須在控制台之中進行一些設定，才能夠作為UA的作業平台，其UA 相關的設定程序已於文件名稱為『UA的安裝與設定.doc』。

此文件乃是依據UA已安裝完成為前提下【需依據上述文件安裝完畢】：

- 第二章：UA之AMHS 網際網路IP 設定程序

乃針對當本總台AMHS 系統之網際網路IP 變更時，如何修改本地UA之 設定，更改至AMHS 系統主機之IP程序；

但若貴單位若聯上INTERNET時乃透過貴單位之防火牆機制，務必請貴單位檢視貴單位防火牆設定值，需設定至本總臺AMHS 系統之網際網路IP地址[163.29.50.54及163.29.50.55]之(TCP PORT 5102及PING功能)等放行。

- 第三章：UA之連線簡易檢查程序，針對本地UA連結本總台AMHS 系統之簡易檢查程序

- 第四章：UA之TEMPLATE 更新程序

乃針對當UA TEMPLATE 檔案更新時，如何修改UA 設定，更新UA TEMPLATE之程序。

UA 發報成功之正確性將依據TEMPALTE 安裝設定正確與否而決定。

# 第二章：UA之AMHS 網際網路IP 設定程序

|  | 在 Microsoft Outlook 圖示，請按「右鍵」鈕，再選「內容」 |
| --- | --- |
|  | (請按「電子郵件帳號」鈕 (點選「檢視或變更現有的電子郵件帳號」 (請按「下一步」鈕 |
|  | (請按「變更」鈕 (請按「Parameters」鈕 (修改參數 Server IP address為 163.29.50.54 Port Number為 5102 (請按「OK」鈕 (請按「確定」鈕 (請按「完成」鈕 |
|  | (請按「電子郵件帳號」鈕 (點選「檢視或變更現有的目錄與通訊錄」 (請按「下一步」鈕」 |
|  | (請按「變更」鈕 (請按「Parameters」鈕 (修改參數 Server IP address為 163.29.50.55 Port Number為 5102 (請按「OK」鈕 (請按「確定」鈕 (請按「完成」鈕 |
|  | 請按「關閉」鈕 |
| 第三章：UA UA之連線簡易檢查程序 |  |
|  | 7.檢測 UA IP 程式集->執行->開啟視窗，請鍵入 cmd |
|  | 8. Dos 模式，請鍵入 ipconfig，其中IP address即表示為此UA IP地址 |
|  | 9.檢測該端UA 網路是否正常 在dos 模式，請鍵入 ping 168.95.1.1 (若下列顯示lost=0%，表示該端UA 網路是正常。 (若下列顯示lost=不是0%，請檢查該端UA 網路 |
|  | 10.檢測 該端UA 網路是否能連線至總臺amhs網路 在dos 模式，請鍵入 ping 163.29.50.54及ping 163.29.50.55， (若其下列顯示lost=0%，表示該端UA 網路是正常。 (其下列顯示lost=不是0%，請檢查該端單位之防火牆policy設定是否禁止至amhs網路 |
|  | 11.開啟OUTLOOK，雙擊OUTLOOK 圖示 |
|  | 12.檢測該端UA收發信件 請按”傳送/接收”按鈕 (若正常現象，報文會持續進來，完成時會在右下角，即表示為該端UA 網路是正常。 |
| 請依下列步驟解決此問題 (1)amhs連線方式應為直接由該端單位之防火牆至本總臺amhs 網路。 (2)請檢查該端單位之防火牆[policy 設定及port=5102]是否禁止至本總臺amhs 網路。 (3)請關閉outlook, 在確定outlook 關閉後,再度開啟outlook，按”傳送/接收”按鈕，觀察連線狀態。 (4)關閉此UA 機器，並重新開機後,再度開啟outlook，在按”傳送/接收”按鈕，觀察連線狀態。 (5)連絡總臺通信中心03-384-1426，檢查該UA帳號設定是否正常。 (6)連絡總臺資管中心03-384-1400線上觀察防火牆連線狀態及日誌，以判定連線是否正常。 | (若不正常現象，則outlook 會出現警告。 |
|  | 13.檢測該端UA下載X400 地址 (請按「工具」選項。 (請按「MXMS Address download」選項。 |
|  | 14. (Start directory請填入 『 /C=TW 』。 ( Maximun scanning depth請填入 『 5 』。 (請勾選 This download must replace…選項。 (請按「OK」選項。 |
|  | 15.會持續Download X400 最後會出現左側畫面後結束。 |
|  | 16. 若要使此次DOWNLOAD生效，則必須關閉OUTLOOK後，重新開啟OUTLOOK。 (請按(處，關閉此視窗 |
| 第四章：UA之TEMPLATE 更新程序 |  |
|  | 17.先開啟OUTLOOK，雙擊OUTLOOK 圖示 |
|  | 18.等OUTLOOK開啟後，對著AFTNmsg.v31____rtf 的Outlook項目範本按滑鼠右鍵，然後點選「開啟」。 ※註：左圖當中有十個圖示，但除AFTNmsg.v31____rtf之外，其他的十個都不會用到。 |
|  | 19.點選「工具」→「表單」→「公佈表單」 |
|  | 20. (請在「查詢」處點選「AMSS Templates」， (「顯示名稱」處填入「AFTN msg TXT」（註：這是就本例而言，其實名稱可以任意取） (按「公佈」鈕 (置換，按「是」鈕 請注意：萬一您的電腦畫面當中的「查詢」找不到「AMSS Templates」而且「瀏覽」按鈕呈現灰色（亦即無法使用），請先執行以下步驟： 在「查詢」處點選「Outlook資料夾」，此時「瀏覽」按鈕就可以使用 按「瀏覽」按鈕 點選「AMSS Templates」 |
|  | 21. (請按(處，關閉此視窗 (請按「否」，不儲存變更。 |
|  | 22.以下要驗證樣板是否已加入 (開啟OUTLOOK，雙擊OUTLOOK 圖示 |
|  | 23. (點選左側的「AMSS Templates」捷徑圖 註：這個動作一定要做，否則在下一個步驟會失敗）。 |
|  | 24. (點選「執行」， (選單中出現「新增 AFTN msg TXT」，並點擊 |
|  | 25.出現此畫面，表示成功。 |

# Text boxes

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(