飛航服務總臺102年水損檔案緊急搶救演練執行計畫

一、演練時間：102年10月8日上午10時至12時

二、演練地點：本總臺1樓第1檔案庫房、秘書室會議室。

三、演練說明：

（一）演練情境模擬

中央氣象局發布海上颱風警報，報導中警告此為不可輕忽之秋颱，需嚴防豪大雨發生，外頭正下著大雨，檔案庫房管理人員依例進行庫房巡視，並預做防颱準備，巡視時管理人員發現檔案庫房之永久檔案及附件保管區屋頂嚴重漏水，地面已有大區域積水，影響檔案安全，緊急通報課長，經課長勘察，需緊急進行搶救作業，於是成立緊急搶救小組，消防設施及建築物維護組負責舖設防水帆布，對漏水區進行防護，減緩漏水情形，檔案設施管理維護組負責搶救檔案及環境控制，二組分別進行搶救作業。

（二）成立緊急災害搶救小組（如附件）

四、模擬狀況：

（一）發現水損：

颱風來襲前，發現本總臺第1檔案庫房之永久檔案及附件保管區屋頂漏水，導致檔案櫃上檔案遭受水損情形，庫房管理人員迅速通報課長，成立緊急災害搶救小組，啟動水損檔案搶救行動機制，使檔案損害減至最低。

（二）搶救措施：

- 搶救作業

- 消防設施及建築物維護組追查漏水原因，乃因屋頂防水工程尚未完成，又逢颱風下雨所致，清除屋頂落葉，使排水順暢，並於屋頂覆蓋防水帆布，減緩雨水漏至室內，室內亦於漏水區域之檔案櫃上舖設防水帆布，防止漏水直接落在檔案櫃上。