行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

汰換高雄、馬公終端航管雷達案

高雄及馬公次級雷達維護工廠訓練

服務機關：民用航空局飛航服務總臺

姓名職稱：工務員蔡上田ヽ工務員吳隆進

派赴國家：法國

出國期間：99/08/15 ~ 99/08/29

報告日期：99/10/19

壹、目 的                                          2

貳、過 程                                          3

參、內 容

一、次級雷達基礎原理介紹                     4~29

二、RSM 970S系統介紹                        30~61

肆、心 得 與 建 議                                 62

- 目 的

高雄小港國際機場及馬公機場，其所使用的ASR-9近場終端雷達及TRAC-2100/RSM-970中程雷達，分別架設於民國82年及民國79年，此二座雷達運作時間均已逾使用年限，系統老化、穩定性有下降的趨勢，故障率隨之升高，且零件亦購買不易，為增進飛航安全、提供機場精確的終端服務，避免影響高雄小港國際機場及馬公機場之整體運作，爰由民用航空局授權所屬之飛航服務總臺編列「汰換高雄馬公終端航管雷達採購案」預算，汰換現有之雷達，以提供更新、更精確的服務，提升高雄小港國際機場及馬公機場的飛安品質。

本次訓練的目的旨在選派適當的航電雷達維護人員，赴得標承約商法國THALES公司原廠接受本系統之次級雷達(RSM 970S solid state radar)之維護技術訓練，以期能提昇對系統的了解和故障時維修的能力，提高系統整體的工作妥善率，使本設備發揮最大使用效率。

貳、過 程

一、參訓人員

蔡上田 民用航空局飛航服務總臺高雄裝修區臺馬公助航臺 工務員

吳隆進 民用航空局飛航服務總臺高雄裝修區臺高雄雷達臺 工務員

二ヽ日期：民國九十九年八月十五日至九十九年八月二十九日，共計十五日。

三、行程

1.九十九年八月十五日搭乘長榮航空BR87班機，由台北直飛法國巴黎戴高樂機場。

2.九十九年八月十六日至九十九年八月二十七日於THALES工廠進行初級雷達維護訓練課程。

3.九十九年八月二十八日於法國巴黎戴高樂機場搭乘長榮航空BR88班

機，於九十九年八月二十九日飛抵台北。

參、內 容

一、次級雷達基礎原理介紹

1-1、次級雷達基本工作原理

所謂次級雷達係地面雷達(詢問器Interrogator)與航機(答詢器Transponder) 之間以問答的方式來達成資訊的傳遞(圖1 次級雷達基本工作原理方塊圖)，例如地面雷達向空中發射A或C模式(載波Carrier Frequency頻率為1030MHz)的詢問訊號，空中航機收到此詢問訊號後，依詢問訊號模式回答相對應的識別碼或高度(載波Carrier Frequency頻率為1090MHz)，詢問器將收到的回答訊號經計算處理後可以得到航機的距離、方位、高度及識別代碼。

次級監視雷達是使用詢問器(Interrogator)與航機答詢器(Transponder)進行監視的雷達系統，所以在空域中的所有飛機會對次級監視雷達的詢問訊號一起回答，這樣會造成詢問器無法識別，尤其是在飛機密度愈高的區域愈嚴重，所以發展出Mode S模式(Mode Select)次級監視雷達，對每架飛機採取個別詢問的方式，因此解決了訊號重疊問題；另外又增加資料(56或112 bits)上鏈(Uplink) /下鏈(Downlink)的功能，大大提升地面站台與航機之間的通訊能力。

圖1 次級雷達基本工作原理方塊圖

1-2、航機的距離、方位、高度及識別代碼

次級雷達想得到航機相關資料，可以從回答訊號中直接解碼比對獲得高度及識別代碼，而距離及方位必須經過計算處理後才能獲得。以下我們將針對距離、方位的測量原理作簡單說明，至於高度及識別代碼的解碼會在後面的章節介紹。

1、距離的計算

因答詢器的系統延遲時間為Td(Mode A、C及Intermode Short P4的Td = 3 us；Mode S及Intermode Long P4的Td = 128 us)，所以距離的計算公式如下：

R = 3*108m/s *(T-Td)/2，T為答詢器發射訊號至接受到訊號的時間

航機的實際距離(True Range)D，可以由R斜線距離(Slant Range)及高度(Altitude)計算而得(圖2雷達3D空間圖)，公式為則D= (R2-H2)1/2 。

圖2雷達3D空間圖

2、方位的計算

次級雷達方位的測量原理是利用陣列天線接收航機回答訊號時，以中心線分左右S1、S2兩部份，其和為Σ=S1+S2、差為Δ’=S1-S2、Δ=S1-S2+shift 90o，則航機位於天線軸向中心的偏移量為Δθ(圖3航機方位測量概念圖)，其公式如下：

Δθ＝(1/k)tan-1(Δ．Σ/Σ2) ＝(1/k)tan-1(Δ/Σ)，k＝πa/λ

。

至於航機位於天線軸向中心線的左邊或右邊，可由下列方式判斷：

Δ．Σ＝ΔΣcos0o＝ΔΣ＞0，位中心線的左邊

Δ．Σ＝ΔΣcos180o＝ΔΣ＜0，位中心線的右邊

所以可得航機的方位=θ±Δθ

圖3航機方位測量概念圖

根據上述的概念，我們只要得到Δ/Σ的比值，就可以獲得航機位於天線軸向中心的偏移量Δθ(OBA, Off Boresight Angle)，而且Δ/Σ的比值對應到偏移量Δθ是唯一的這 (圖4 Δ/Σ與OBA對照圖)。

圖4 Δ/Σ與OBA對照圖

1-3、次級雷達詢問訊號(Interrogation)及回答訊號(Reply)介紹

詢問器(Interrogator)發出脈波串式的MODE詢問訊號，航機(答詢器Transponder)收到此詢問訊號後，依相對應的框架式脈波串回答訊號回答。這些詢問訊號及回答訊號的形式可使用下列表格來表示。

以下的章節針對訊號的內容分為SSR詢問訊號及答詢器的回答訊號、Mode S詢問訊號及答詢器的回答訊號、Intermode S詢問訊號及答詢器的回答訊號三個部份逐一地介紹。

1、SSR詢問訊號及答詢器的回答訊號

(1)、SSR詢問訊號的型式(Mode 1、2、3/A、B、C、D)是由P1與P3的時間間隔決定，而P1、P3的脈波寬是0.8us，詢問訊號的載波頻率為1030MHz(圖5 SSR詢問訊號Mode)。

(a)、Mode 1(3us)，2(5us)軍用

Mode 3/A (8us) 軍民用(詢問飛機編號資料)
Mode B (17us) 測試用

Mode C (21us) 軍民用(提供高度資料)

Mode D (25us) 實驗用

(b)、訊號採脈波調變。

圖5 SSR詢問訊號Mode

(2)、無論是SSR Transponder 或Mode S Transponder均會以相對應的Mode回答，回答的

框架訊號F1與F2的時間間隔為20.3us，訊號的脈波寬均為0.45us，脈波之間的間隔寬

為0.45us，F2與SPI的間隔寬為4.35us(圖6 SSR回答訊號)。

(a)、A1,A2,A4,B1,B2,B4,C1,C2,C4,D1,D2,D4共12個資料位元。

(b)、X=0 民用，X=1 軍用。

(c)、SPI(Special Position Indicator)：由駕駛員控制，只有在地面管制員要求下會被使用，以作為進一部的身分確認，當Iden switch ON時，航機會在雷達螢幕上閃爍(約持續20秒)。

(d)、訊號採脈波調變。

圖6 SSR回答訊號

(3)、Mode A(識別代碼)及Mode C(高度)回答訊號的解碼。

(a)、Mode A(識別代碼) 共有12個資料位元A1,A2,A4,B1,B2,B4,C1,C2,C4,

D1,D2,D4，識別代碼為0000~7777(圖7 Mode A 解碼)。

(b)、某些碼具有特殊含意，例如Emergency(7700)、 Radio Failure(7600)、

Hijack(7500)。

(d)、Mode C(高度)不使用D1，所以只有11個資料位元A1,A2,A4,B1,B2,B4,

C1,C2,C4,D2,D4。例如:000001100100(A421B421C421D42)，以八進位表示為0144，換

算為十進位等於100，即為100FL(10000呎)。

圖7 Mode A 解碼

2、Mode S詢問訊號及答詢器的回答訊號

(1)、Mode S詢問訊號是由P1、P2、P6所組成，P1與P2的間隔為2us，訊號的脈

波寬為0.8us，P6脈波寬為16.25us(56 bits)或30.25us(112 bits)，而P6

脈波中距離前緣1.25us的第一個訊號反相是作同步(sync)用，當成詢答運作的時序參考，如圖8 Mode S詢問訊號。

(a)、25個詢問(上鏈)格式。

(b)、P2的功能就是抑制SSR答詢器的回答。

(c)、P5的功能就是抑制飛機在邊波及背波作回答。

(d)、P6訊號採相位調變FPSK(Differential Phase Shift Keying)。

圖8 Mode S詢問訊號

(2)、Mode S回答訊號是由二個脈波對(Preamble)及資料區段(Data Block)所組成，

第一個脈波的其它脈波位置分別在1微秒、3.5微秒及4.5微秒的位置，而在8

微秒標頭傳送完畢後即開始傳送資料塊，資料區段為56us(56 bits)或112us

(112 bits)，如圖9 Mode S 回答訊號。

(a)、25個回覆(下鏈)格式。

(b)、Data Block訊號採脈波定位調變PPM(Pulse Position Modulation)。

圖9 Mode S回答訊號

3、交互模式(Intermode) 詢問訊號及答詢器的回答訊號

(1)、交互模式的詢問訊號是由P1、P3、P4所組成，分為Mode A/C/S全呼叫與僅

Mode A/C全呼叫。Mode A/C/S全呼叫由P1、P3及和長P4脈波組成，僅Mode A/C

全呼叫由P1、P3及和長P4脈波組成，A模式或C模式依據P1-P3脈波間隔長度決定，

如圖10交互模式詢問訊號。

(2)、Mode A/C/S全呼叫，則SSR答詢器及Mode S答詢器均會回答。僅Mode A/C

全呼叫，則僅SSR答詢器會回答，Mode S答詢器會辨識此P4短脈波但不會回答。

Mode S及Mode A/C的回答訊號架構如前二節所述。

圖10交互模式詢問訊號

1-4、旁波抑制(Side Lobe Suppression)

介紹

旁波抑制的目的就是希望航機在非主波帶的區域不要回答，或者詢問器在收到

由非主波帶區域回答的訊號時不于處理。我們將介紹ISLS(Interrogator Side Lobe Suppression)、IISLS(Improved ISLS)、RSLS(Receiver SLS)三種技術。

1、ISLS(Interrogator Side Lobe Suppression)
抑制SSR Transponder或Mode STransponder對於從雷達天線旁波發射出來的詢問訊號進行回答。

(a)、抑制SSR 答詢器在旁波回答，圖11 SSR答詢器ISLS。

(b)、抑制Mode S 答詢器在旁波回答，圖12 Mode S答詢器ISLS。

圖11 SSR答詢器ISLS

圖12 Mode S答詢器ISLS。

2、IISLS(Improved ISLS) 
改良的IISLS，僅用於抑制SSR 答詢器回答因反射而至的主波帶詢問訊號，此技術並

不使用於抑制Mode S 答詢器，如圖13 SSR答詢器IISLS。

圖13 SSR答詢器IISLS

3、RSLS(Receiver SLS)	
抑制雷達接收機處理由天線收到的回答旁波帶訊號，如圖14詢問器RSLS。

圖14 詢問器RSLS

1-5、Mode S(Mode Select)詢問格式(上鏈)與回覆格式(下鏈)簡

介

Mode S(Mode Select)的資料傳輸格式分為25個詢問格式(上鏈uplink)與25個回覆格式(下鏈downlink)，如圖15詢問格式、圖16回覆格式。每個傳輸格式均有二個基本欄位：格式欄(uplink/downlink format)為5個位元(格式24除外，只有2個位元)及檢核欄(address/perrity, AP或parity/interrogentor identifier, PI)為24個位元；其餘為控制欄及資料欄，共有27個位元(short message)或83個位元(long message)。

圖15詢問格式

圖16回覆格式

以下將針對詢問格式UF4、5、11、20、21與回覆格式DF4、5、11、20、21中每個欄位的功能意義作說明。

1、僅Mode S全呼叫詢問格式UF11

(1)、UF(Uplink Format): 5個位元，01011代表僅Mode S全呼叫。

(2)、PR(Probability of Reply): 4個位元，要求答詢器以某種機率來回答詢問

0,1,2,3,4：分別以機率值=1,1/2,1/4,1/8,1/16來作回覆

5.6.7：未指定

8,9,10,11,12：忽略停止(lockout)分別以機率值=1,1/2,1/4,1/8,1/16來

作回覆

13.14.15：未指定

(3)、IC(Interrogator Code): 4個位元，代表4位元的詢問器識別碼II code (Interrogator Indentifier Code)，或是7位元的監視識別SI Code (Surveillance Indentifier code)碼則是依據CL(Code Label)的值而定。

(4)、CL(Code Label): 3個位元，用以定義IC欄位內容值。

000：IC欄代表II碼的1到15

001：IC欄代表SI碼的1到15

010：IC欄代表SI碼的16到31

011：IC欄代表SI碼的32到47

100：IC欄代表SI碼的48到63

(5)、SPARE: 16個位元，預設值為1。

(6)、AP(Address/Parity): 24個位元，均為1代表全呼叫。若是被當成檢查碼

(Parity Check Coding)，則是用來提供保護避免錯誤發生。

2、對僅S模式全呼叫或A/C/S模式全呼叫作回覆DF11

(1)、DF(Downlink Format): 5個位元，01011代表對僅S模式全呼叫或A/C/S模

式全呼叫作回覆。

(2)、CA(Capability): 3個位元，答詢器的通訊能力相關的編碼定義

0：代表只能監視，並無通訊的能力。

1.2.3：保留 。

4：具有Comm-A及Comm-B能力，能夠設定CA碼7，在地面上 。

5：具有comm-A及comm-B能力，能夠設定CA碼7，在飛機上 。

6：具有comm-A及comm-B能力，能夠設定CA碼7，在飛機或地面上。

7：表示在DF4,5,20,21的DR(Downlink Request)欄位不為0，或FS

(Flight Status)欄位為2、3、4或5，在飛機或地面。

(3)、AA(Address, Announced): 24個位元，此欄位是飛機位址。

(4)、PI( Parit/Interrogator Identifier): 24個位元，4位元II Code或7位元SI Code(4 bits II Code+3位元CL(code Label))，其餘為零。

3、詢問格式UF4(Altitude Request)、UF5(Identity Request)

(1)、UF4,5(Uplink Format): 5個位元，00100/00101代表對航機提出高度/識別

要求。

(2)、PC(Protocol): 3個位元，對答詢器封鎖運作要求。

0：代表沒作用

1：代表非選擇性全呼叫封鎖(即Lockout II Code=0)

2、3：尚未指定

4：代表close out Comm-B

5：代表close out 上鏈ELM

6：代表close out 下鏈ELM

7：尚未指定

(3)、RR(Reply Request): 5個位元，要求答詢器回覆的格式(長度和內容)。

0-15：要求DF=4或5的回覆

16-31：要求DF=20或21的回覆

16：要求空中啟動(air-initiated)Comm-B格式的傳輸

17：要求數據鏈能力報告

18：要求BDS20

19：要求BDS3x

20：要求BDS4x

21-31：未指定

(4)、DI(Designator Identification): 3個位元，代表SD欄位的結構。

0：代表除IIS外SD沒有指定

1：代表SD包含多站位及通訊控制資訊

2：代表SD包含延伸squitter的控制資料

3：代表SD包含SI多佔位封鎖、廣播及GICB控制資訊

4-6：沒有指定

7：代表SD包含延伸資料讀取需求、多站位及通訊控制資訊

(5)、SD(Special Designator): 16個位元，依DI欄位值而訂SD次欄位的內容。

DI=0的SD次欄位內容

IIS欄為4位元的詢問器識別碼，其餘位元未指定

DI=1的SD次欄位內容

IIS：4位元的詢問器識別碼

MBS：2位元的多站位Comm-B運作

MES：3位元的多站位ELM運作

LOS：1位元的封鎖命令設定

RSS：2位元的詢問器保留狀態報告要求

TMS：4位元包含用於數據鏈空電的通訊控制資訊

DI=2的SD次欄位內容

TCS：3位元控制答詢器所使用的位置形式(position type)

RCS：3位元的答詢器squitter率控制，只適用於回報場面格式(surface format)

SAS：2位元的場面天線控制

DI=3的SD次欄位內容

SIS：6位元的詢問器監視識別

LSS：1位元封鎖監視命令設定

RSS：4位元的GICB中之BDS2碼

DI=7的SD次欄位內容

IIS欄為4位元的詢問器識別碼

RSS欄為4位元的Comm-B中之BDS2碼

其餘位元未指定

4、回覆格式DF4(Altitude Request)、DF5(Identity Request)

DF4

DF5

(1)、DF4,5(Downlink Format): 5個位元，00100/00101代表航機對答詢器回覆

高度/識別碼。

(2)、FS(Flight Status): 3個位元，飛行狀態

0：代表飛機在空中且無警示(alert)及SPI

1：代表飛機在地面且無警示及SPI

2：代表飛機在空中且有警示但沒有SPI

3：代表飛機在地面且有警示但沒有SPI

4：代表飛機在空中或地面且有警示及SPI

5：代表飛機在空中或地面且無警示但有SPI

6：保留

7：未指定

(3)、DR(Downlink Request): 5個位元，答詢器要求下鏈資訊。

0：無要求

1：要求送Comm-B訊息

2、3：保留給ACAS

4：Comm-B廣播訊息1可用

5: Comm-B廣播訊息2可用

6、7: 保留給ACAS

8-15: 未指定

16-31:下鏈ELM協定

(4)、UM(Utility Message): 6個位元，答詢器通訊狀態資訊

IIS：4位元，其報告被保留給多站位通訊的詢問器識別碼

IDS：2位元，其報告上述詢問器的保留形式

(5)、ID(Identity): 13個位元，飛機識別碼依序為C1、A1、C2、A2、C4、A4、

0、B1、D1、B2、D2、B4、D4。

AC(altitude code): 13個位元，高度碼。

Bit 26=0：代表以英制回報高度

Bit 26=1：代表以公制回報高度

Bit 26=0且Bit 28=0：代表高度的單位為100英呎

Bit 26=0且Bit 28=1：代表高度的單位為25英呎

Bit 26=0且Bit 28=0：依序為C1、A1、C2、A2、C4、A4、0、B1、0、B2、D2

、B4、D4

Bit 26=0且Bit 28=1：Bit 20~25、27及29~32共11 Bits，代表用英制來

計算壓力-高度值

Bit 26=1：Bit 20~25及27~32共12 Bits，代表用公制來計算高度值

此欄位13 Bits均設為0：代表高度資訊無法獲得或被判定為無效

(6)、AP(Address/Parity): 24個位元，飛機位址。

5、詢問格式UF20(Altitude Request)、UF21(Identity Request)

(1)、UF/PC/RR/DI/SD/AP等項目說明請參見UF4,5。

(2)、MA: Message, Comm-A傳送數據鏈訊息給航機

6、回覆格式DF20(Altitude Request)、DF21(Identity Request)

DF20

DF21

(1)、DF/FS/DR/UM/AC/DI/AP等項目說明請參見DF4,5。

(2)、MB: Message, Comm-B傳送數據鏈訊息給地面站台。

二、RSM 970S系統介紹

2-1、次級雷達架構說明

高雄機場及馬公機場此次所購之近場雷達為THALES雷達系統，高雄近場雷達包含初級雷達系統﹝STAR2000，S band Solid State Radar﹞及MODE-S次級雷達系統﹝RSM970S，Mode S Secondary Radar﹞，初級雷達為80海浬,次級雷達最遠可達256海浬,並包含各裝備間之監控系統﹝RCMS，Remote and Control Monitoring System﹞。

馬公近場雷達為STAND-ALONE結構,僅購置MODE-S次級雷達系統﹝RSM970S，Mode S Secondary Radar﹞最遠可達256海浬，並包含各裝備間之監控系統﹝RCMS，Remote and Control Monitoring System﹞。

1、高雄近場次級雷達裝備架構﹝如圖17、18、19﹞所示之RSM970S部分，概述如下：

(1)、天線系統（如圖20）：

a.初級雷達天線﹝AN 2000S﹞

b.次級雷達monopulse天線﹝AS909﹞

c.天線驅動裝備﹝EA2000P NGB﹞及旋轉耦合器Rotary Joint﹝JTS-2C0﹞及方位信號產生器Encoder。

d.天線控制機架﹝AA2000NGB﹞。

(2)、電源分配機架(AE2000R),內含DACF unit﹝如圖21﹞

(3)、MODE-S次級雷達系統RSM970S

(a).TRC機架(Transmitter Receiver Cabinet) ﹝如圖22﹞所示,包含:

(a-1)兩個I/R (Interrogator/Receiver ) channel

每個I/R channel包括一組發射機STX2000及一組Mode S數位接收機/

處理器(MDRP),由數位接收機(MDR)及信號處理器(MMXC)所組成:

(a-2)傳輸切換系統 RFUC。

(b).TOM機架(Tracking Output and Miscellaneous)﹝如圖23﹞所示, 包含:

(b-1)兩台資料處理器DPC PC (Data Processing Computer PC):

初級、次級資料結合、軌跡預測及輸出。

(b-2)一個I/O Ethernet LAN

由兩台Lan switches聯結兩台PLines及數台Modem所組成。

(b-3)兩台NTPS: 執行Time Stamping 功能。

(4)、一個Supervisor Ethernet LAN

由兩個Sup. LAN switches所組成,連接DPC PC、RCMS、IBIS、CBP、DACF與初級雷達的TMR-PC及SST 2000S。

(5)、一個Video Ethernet LAN

由一個video switch所組成, 連接IBIS與初級雷達的TMR-PC及次級雷達的MDRP。

(6)、監控系統﹝RCMS，Remote Control and Monitoring System﹞

本系統提供一個人機介面,用於系統監視、控制及測量:

a.三台桌上型電腦,一台LTM位於雷達機房,一台STM位於Remote及一台CTM 位於Remote。每一台PC均配備印表機。

b.一個位於power supply機架(AE2000R)內,具有acquisition/control功能的DACF。

(7)、維護設備﹝Maintenance Facilities﹞

包含雷達資料顯示器IBIS﹝Indicator Radar/ Information System -BIS﹞、站台參數設定軟體﹝Site Dependent Parameter Tool，SDPT﹞。

(8)、ASTERIX – CD2 Converter

將ASTERIX輸入格式轉換為CD2輸出格式(如圖27)。

(9)、答詢模擬器SMS  (Mode S site monitor)

模擬飛機答詢器提供雷達性能測試及參考。

﹝圖17﹞高雄近場雷達裝備架構

﹝圖18﹞高雄近場雷達裝備架構

﹝圖19﹞高雄近場雷達裝備架構

﹝圖20﹞高雄雷達天線系統

(圖21)  AE2000R及DACF unit

圖22 TRC機架

圖23 TOM機架

2、馬公STAND-ALONE次級雷達裝備架構﹝如圖24、25﹞所示,裝備概述如下：

(1)、天線系統〔如圖26〕

a.次級雷達monopulse天線﹝AS909﹞。

b.天線驅動裝備﹝EA2000 A NGB﹞及旋轉耦合器Rotary Joint﹝JTA-A﹞及方位信號產生器Encoder。

c.天線控制機架﹝AA2000﹞

(2)、電源分配機架(AE2000),內含DACF unit﹝如圖21﹞

(3)、MODE-S次級雷達系統RSM970S

a.TRC機架(Transmitter Receiver Cabinet) ﹝如圖22﹞所示,包含:

(a-1)兩個I/R (Interrogator/Receiver ) channel

每個I/R channel包括一組發射機STX2000及一組數位接收機/處理器

(MDRP),由數位接收機(MDR)及信號處理器(MMXC)所組成。

(a-2)傳輸切換系統 RFUC。

b.TOM機架(Tracking Output and Miscellaneous)﹝如圖23﹞所示, 包含:

(b-1)兩台資料處理器DPC PC (Data Processor PC):

初級、次級資料結合、軌跡預測及輸出。

(b-2)一個I/O Ethernet LAN

由兩台Lan switches聯結兩台PLines及數台Modem所組成。

(b-3)兩台NTPS：執行Time Stamping 功能。

(4)、一個Supervisor Ethernet LAN

由兩個Sup. LAN switches所組成,連接DPC PC、RCMS、IBIS、CBP、DACF與初級雷達的TMR-PC及SST 2000S。

(5)、一個Video Ethernet LAN

由一個video switch所組成, 連接IBIS與初級雷達的TMR-PC及次級雷達的MDRP。

(6)、監控系統﹝RCMS，Remote Control and Monitoring System﹞

本系統提供一個人機介面,用於系統監視、控制及測量:

a.三台桌上型電腦,一台LTM位於雷達機房,一台STM位於Remote端及一台CTM 位於Remote端。每一台電腦均配備印表機。

b.一個位於power supply機架(AE2000)內,具有acquisition/control功能的DACF。

(7)、維護設備﹝Maintenance Facilities﹞

包含雷達資料顯示器IBIS﹝Indicator Radar/ Information System -BIS﹞、站台參數設定軟體﹝Site Dependent Parameter Tool，SDPT﹞。

(8)、ASTERIX–CD2 Converter

將ASTERIX輸入格式轉換為CD2輸出格式(如圖27)。

(9)、答詢模擬器SMS (Mode S site monitor)

模擬飛機答詢器提供雷達性能測試及參考。

〔圖24〕馬公STANDALONE次級雷達裝備架構

〔圖25〕馬公STANDALONE次級雷達裝備架構

〔圖26〕馬公STANDALONE次級雷達天線系統

(圖27)  Format ASTERIX–CD2 Converter Functional Architecture

2-2、次級雷達天線系統說明

1、次級雷達天線系統(如圖28)

圖28 次級雷達天線系統

(1)、次級雷達monopulse天線﹝AS909﹞

次級雷達天線系統包含一LVA天線﹝Large Vertical Aperture﹞, 提供次級

雷達發射﹝Σ、Ω﹞及接收﹝Σ、Ω、Δ﹞信號之用,可調整傾斜角度為-10° ~ +10° 。

(a)工作頻率:

發射頻率: 1030 MHz ± 10 KHz (SUM and CONTROL Channels).

接收頻率: 1090 MHz ± 3 MHz (SUM, CONTROL, and DIFFERENCE Channels).

(b)AS 909天線

AS 909天線由35 根front columns及一根rear column所組成

(2)、天線旋轉耦合器﹝Rotary Joint﹞

天線旋轉耦合器用於雷達固定部分與天線旋轉部分間信號之傳遞，並產生天線方位角資訊,其方位角之資訊採用格雷碼編碼方式來提供方位角資訊。

高雄近場雷達Rotary Joint(JTS-2C0)其信號耦合部分提供七個傳輸Channel,供初、級雷達信號傳輸，其中一個為導波管Channel，另六個Channel為同軸電纜,分別為:

a.導波管Channel，提供初級雷達low coverage aircraft之發射與接收。

b.同軸電纜Channel，提供初級雷達high coverage aircraft之接收。

c.同軸電纜Channel，提供初級雷達 high coverage weather channel。

d.同軸電纜Channel，提供初級雷達 low coverage weather channel。

e.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

f.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

g.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

其次級雷達channels之工作特性如下:

Frequency : 1030 MHZ ± 5MHZ to 1090MHZ ± 5MHZ

VSWR : ≦ 1.35

Insertion losses : ≦ 1.00 dB

Peak power : 5 KW per channel

Average power : 150 W

Inter-channel decouping : ≧ 60 dB

Optical Encoder :

高雄近場雷達有兩組獨立模組化14 bits的Optical Encoder 此兩組Optical Encoder直接被安裝在rotary joint內,產生ACP/ARP,並將天線位置(方位角增量Azimuth Increment )傳送到MMXC。

Optical Encoder之電源係由位於TOM機架背面的兩個 +15V和 +5V之 power supply units所提供。

因其為14 bits Encoder 故 ACP= 214 = 16384, 1 ACP = 360°/16,384 = 0.022°

馬公STAND-ALONE次級雷達雷達Rotary Joint (JTA-A)(如圖29)

圖29 Rotary Joint (JTA-A)

其信號耦合部分僅提供3個傳輸Channel分別為:

a.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

b.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

c.同軸電纜Channel，提供次級雷達 Channel.

其次級雷達channels之工作特性如下:

Frequency : 1030 MHZ ± 5MHZ to 1090MHZ ± 5MHZ

VSWR : ≦ 1.35

Insertion losses : ≦ 0.90 dB

Peak power : 3.2 KW per channel

Average power : 159 W

Inter-channel decouping : ≧ 60 dB

Optical Encoder :

與高雄近場雷達不同的是，馬公stand-alone雷達僅有一組模組化Encoder 但此組模組內有兩個Optical Encoder。

(3)、天線驅動裝置(如圖30)

利用兩組驅動馬達帶動天線以每分鐘12轉的固定轉速旋轉，每組驅動馬達均可單獨運作，並具有手動煞車裝置，在天線基座及兩個差速箱﹝Gearbox﹞內均有油位感知器，監測油位狀態。

具有馬達溫度保護裝置,當馬達內部溫度到達140°C, 將起動溫度保護裝置而使馬達停止運轉。

為達到redundant 之目的在正常運轉時,乃以雙馬達運轉工作。

為了降低起動轉矩當第一個馬達起動後須經短暫的時間延遲後,第二個馬達才會起動。

因馬達直接採用400V,60HZ 驅動天線,且以每分鐘12轉的固定轉速旋轉,所以此套天線驅動裝置並無variator裝置。

| 高雄近場雷達驅動裝置 EA 2000 PNGB 1: Reduction gearbox 2: Motor 3: Shaft protective cap 4: Lower pedestal 5: Handwheel 6: Support plate 7: Primary antenna adaptation | 馬公Stand-alone次級雷達驅動裝置EA 2000 A NGB |
| --- | --- |

圖30 天線驅動裝置

(4)、傳輸切換系統 RFUC(如圖31)

本系統主要功能:負責同時切換Σ、Ω、Δ三個波道，將ON-LINE波道連接至天線、STANDBY波道連接到假負載﹝DUMMY LOAD﹞，當失去控制信號或電源時亦可維持原來狀態。

圖31 傳輸切換系統 RFUC

2-3、發射機STX2000

發射機STX2000配有Mode S次級監視雷達,擔負SSR 和Mode S 詢問信號的調變和功率放大的功能並將Σ﹝SUM﹞、Ω﹝CONTROL﹞兩個波道信號傳送到天線。

發射機STX2000的發射格式包括MODE 1、MODE 2、MODE 3/A、 MODE C

及MODE S等格式，提供控制輸出功率的能力。發射機能夠發射SSR詢問信號(P1, P2, P3)

及MODE S詢問信號( P1, P2, P4, P5, P6(long/short)),並且能在Ω波道發射P1 Control

信號以達成IISLS (Improved Interrogator Side Lobe Suppression) 功能。

1、發射機STX2000由以下三個模組所組成 (如圖32):

圖32發射機STX2000組成

(1)界面驅動器模組 ( INTERFACE DRIVER Module )

(2)Ω波道高功率放大器模組 ( CONTROL HPA Module )

(3)Σ波道高功率放大器模組 ( SUM HPA Module )

2、STX 2000 發射機主要功能及方塊圖(如圖33):

圖33 STX 2000 發射機主要功能及方塊圖

(1)、介面驅動器模組(INTERFACE DRIVER Module)，主要功能(如圖34):

a.射頻調變(RF Modulation)

b.界面處理(Interface Processing)

c.內部界面驅動器BITE 功能(Internal Interface Driver BITE Function)

圖34介面驅動器模組

a.射頻調變(RF modulation)，包含三個主要的子功能:

a-1接收來至接收機本地振盪器1030 MHz調變信號。

a-2將1030 MHz調變信號前置放大後送至高功率放大器模組(SUM HPA module及CONTROL HPA module)。

a-3提供SUM波道差動相位鍵移調變(DPSK:Differential Phase Shift Keying)

給MODE-S模式詢問用。

b.界面功能(INTERFACE FUNCTIONS)，包含二個主要的子功能:

b-1作為與處理器間之界面：有關的射頻調變、衰減及BITE報告。

b-2分送調變、功率控制及電源到高功率放大器模組。

c.內部界面驅動器BITE功能(Internal Interface Driver BITE Function)

包含二個主要的子功能:

c-1從高功率放大器模組(HPA modules)的BITE功能儲存所有的失敗報告。

c-2內部的界面驅動器BITE功能。

(2)、Ω波道高功率放大器模組(CONTROL HPA module)

主要功能及方塊圖(圖35)如下:

a.將來自界面驅動器模組之射頻信號做高功率放大。

b.依據來自界面驅動器模組的命令將輸出功率從0dB到12dB作衰減調整。

c.在IISLS 功能下從0dB到6dB作衰減調整。

d.BITE 的功能。

這些功能可以被傳遞進入以下6個附屬功能:

a.驅動的功能。

b.分割的功能。

c.放大的功能。

d.組合的功能。

e.衰減的功能。

f.Ω Channel 的 BITE 功能。

圖35 Ω波道高功率放大器模組

(3)、Σ波道高功率放大器模組(SUM HPA Module)

主要功能及方塊圖(圖36)如下:

a.將來自界面驅動器模組之射頻信號做高功率放大。

b.依據來自界面驅動器模組的命令將輸出功率從0dB到12dB作衰減調整。

c.BITE 的功能。

這些功能可以被傳遞進入以下5個附屬功能:

a.驅動的功能。

b.放大的功能。

c.組合的功能。

d.衰減的功能。

e.Σ Channel的BITE功能。

圖36 Σ波道高功率放大器模組

2-4、數位接收機/處理器(MDRP)

MDRP由Mode S 數位接收機(MDR)及Mode S數位處理器(MMXc)所組成且數位接收機

(MDR)及Mode S 數位處理器(MMXc)安裝在同一模組上。如圖37所示:

圖37 數位接收機/處理器

1、MDRP在資料處理電腦(DPC-PC)的控制下執行以下功能:

(1)、接收和處理 Transponder 的射頻(RF)回答: 提供數位視頻訊號到Mode S信號

處理器作處理。

(2)、處理Transponder SSR的回答信號: 提供SSR回答信息到DPC-PC。

(3)、處理Transponder mode S的回答信號: 提供mode S回答信息到DPC-PC。

(4)、雷達的間隔和時間管理: 計畫SSR/Mode S的詢問時間表至發射機及回答視窗。

(5)、方位資訊的處理: 與方位角編碼器界面以及若是初級、次級Co-mounted的雷達

則將方位的報告傳送到初級雷達的TMR。

(6)、雷達數個單元的控制和監測及MDRP本身的監測。

2、接收機(MDR)的角色:

(1)、產生信號

a.logΣ、logΔ、logΩ

b.藉由比較(1) log Σ and log Ω (2) logΣ and logΔ 的視頻信號來決定QRSLS的信號(Q=Quality，參照圖38)

c.角度偏差信號(angle error signal) f(Δ/Σ)

(2)、信號處理

a.在Σ、Δ、Ω 3個channel的接收頻率,藉由低雜訊的前置放大器,獲得一個降低雜訊的係數。

b.在接收的射頻(1090 MHz)上和在中頻(110 MHz)以及在數位振幅相位偵測單元(digital Amplitude Phase Detection (APD)) 上執行濾波。

c.1090 MHz射頻信號藉由和1200 MHz本地振盪器混頻轉換成110 MHz。

d.1200 MHz是經由一個電壓控制振盪器(VCO)所產生,而發射機1030 MHz的信號亦是經由一個電壓控制振盪器(VCO)所產生。

(3)、匯流排的角色

a.匯流排控制MMXc與接收機之間的資訊交換:

b.觸發接收機BITE測試和正確的BITE報告。

c.RSLS的臨界值設定和設定RSLS在接收機的生效狀況。

3、接收機(MDR)功能描述(如圖38):

(1)、類比到數位轉換: 將接收來自Transponder的RF信號作類比放大、濾波及解調後

轉換成數位信號。

(2)、信號處理: 信號處理後產生各配套設備所想要的信號以及BITE的管理。

(3)、產生本地頻率1030MHz: 用於頻率轉換、將1030MHz信號送到發射機。

圖38 接收機(MDR)功能描述

4、處理器 (MMXC) 的角色:

Mode S雷達處理器(MRP)有連接DPC-PC(data processing computer)軟體時,

MMXc執行SSR雷達信號的處理。

(1)、即時處理

MMXc執行即時處理,它的操作目的是依照Mode S雷達處理器(MRP)送來的控制信號將航機詢問作排程計畫及在連續的all-call和roll-call 週期內組合listening windows,它是為了:

a.產生SSR和Mode S的詢問調變控制以及發射機的衰減控制。

b.產生到接收機的RSLS controls。

c.將接收機提供的視頻信號估算推斷SSR和Mode S的回答,並且將這些回答傳

送到MRP作更進一步的處理。

(2)、I/R channel

在雙channel結構的Mode S雷達,MMXc的 to antenna channel 處理工作中的雷達資料而MMXc的 to load channel 則處理測試的資料。

一旦MMXc已經接收來自DPC-PC (MRP part)的channel轉換控制信息,則MMXc將控制RFUc的切換開關。

(3)、Maintenance

為了維護目的, MMXc管理來自MMXc本身及其他雷達設備所聚集的BITE資訊,作即時的處理。

5、處理器(MMXC)的主要功能:

處理器(MMXC)完成以下主要功能(如圖39):

(1)、MMXC完成和其他外部設備的界面。

(2)、時間間隔的管理(包含產生發射機和接收機的控制、RFUc控制以及BITE 的處理)。

(3)、視頻脈波(video pulse)的處理。

(4)、SSR的回答處理。

(5)、Mode S的回答處理。

(6)、MMXC和DPC-PC之間的界面。

圖39 處理器(MMXC)的主要功能圖

2-5、資料處理器DPC-PC (Data Processing Computer PC)

資料處理電腦DPC-PC(Data Processing Computer PC)是一台標準的個人電腦它

被安裝在一個19吋機架上,且在GNU/LINUX的作業系統下工作。DPC-PC能夠經由雷達系

統的監控設備(RCMS)遙控或經由CBP參數工具作本地控制。其圖40如下所示:

圖40 資料處理器DPC PC

1: left door          7: right door

2: front fan          8: DVD / CD-ROM drive

3: dust filter        9: 3.5" floppy disk drive

4: toggle switches   10: LED

5: LED               11: toggle switches

6: label

1、資料處理器聯結的設備

DPC-PC可以是Standalone二次雷達的一部分或是同時安裝有初級+次級雷達的，DPC-PC是架構在Dual Redundancy操作功能的基礎上，每一個Channel各有一台DPC-PC

，DPC-PC處理來自MDRP的資料(同時有初級+次級的雷達則透過I/O LAN處理來自TMR的

資料)。

每一台DPC-PC聯結的設備有(如下圖41、42):

(1)、經由Gigabit LAN聯結MDRP。

(2)、若是同時具有初級+次級的雷達則透過I/O LAN聯結TMR PCs。

(3)、藉由supervision LAN聯結本地維護顯示器(Local Maintenance Display IBIS)。

(4)、透過supervision LAN聯結LTM (LocalTechnical Monitor)。

(5)、透過I/O LAN聯結LINES。

圖41 DPC-PC聯結的設備(PSR+SSR)

圖42 DPC-PC聯結的設備(單獨SSR)

2、資料處理器功能描述

DPC-PC完成以下功能(如圖43):

(1)、SSR / Mode S 波束管理。

(2)、排程管理。

(3)、軌跡管理。

(4)、資料連結管理。

(5)、Channel BITE管理。

(6)、SMS(Mode S site monitor)管理,包括長回路測試管理。

(7)、增強surveillance管理。

(8)、ATCC(Air Traffic Control Centre) 界面。

(9)、GDLP(Ground Data Link Processor) 界面。

(10)、LU(Local User) 界面。

(11)、SCN(Surveillance Coordination Network) 界面。

(12)、PSR(Primary Surveillance Radar)界面及初級雷達和次級雷達的軌跡合成(只有在同時具有初級+次級雷達的結構,才具有此項功能) 。

(13)、將輸出的信息資訊作時間標記。

圖43 資料處理器DPC-PC功能描述

2-6、監控系統(RCMS，Remote Control and Monitoring System)

RCMS是一個人-機界面,從本地操作者位置(LTM)和遙控操作者位置(STM)來控制模擬雷達系統的主要部分(如圖44)，其的目的是確保航管控制系統能安全可靠的操作，其配套設備如圖45所示：

1、初級和次級雷達

2、語音通信系統(vcs)

3、輔助設備,如:

(1)、電源供應

(2)、建築物的服務(如:空調、火警偵測．．等等)

(3)、各式各樣的設備,如安全性的告警

圖44 監控系統

圖45 監控系統配套設備

2-7、IBIS (Radar Maintenance Display)

IBIS的有關顯示如下:

1、初級和次級雷達的tracks和plots信號。

2、初級和次級雷達的數位影像和氣象地圖。

3、狀態資訊。

4、回答報告。

IBIS 配套設備之方塊圖46如下:

IBIS被連接到以下兩個不同的Gigabit Ethernet LANs

1、Video LAN

2、Supervision LAN

圖46 IBIS 配套設備之方塊

肆、心 得 與 建 議

- 經過第一階段的原廠基礎維護課程之後，我們已經對次級雷達的基本原理及雷達系統架構都有了初步的了解，也知道雷達系統開機/關機的程序及注意事項、軟體的參數檔備份、還原的程序及重要性、初步的故障判斷及檢修，不過在Mode S原理及資料格式方面對我們來說是新的一環，因此我們應該參考ICAO Annex 10 V.4、相關資料(例如CNS ATM關鍵技術研究 5-3)及網站(例如www.eurocontrol.int/mode s/)。

- 在Mode S 的實務運作上，對我們來說是比較經驗不足的，不過在歐洲已經實施多年，教官在原理及實務各方面均經驗豐富，建議在第二階段的陣地維護課程時安排Mode S 原理及實務的課程。

- 電子設備的發展是朝向小型化及模組化進行，次級雷達亦是如此，採用一些新理論，並應用了積體電路的數位式資訊處理技術，大量運用電腦運算，軟體取代硬體，將各個單元小型化及模組化。因此，在軟體操作及調校方面，我們要更加熟練次級雷達RSM 970S本身提供的軟體；在硬體方面也不斷有新的零件及線路被開發出來，故建議安排零件特性、類比及數位線路判斷的課程。

# Text boxes

Δθ

Δ

Σ

S2

θ

S1

Δθ

Δ

Σ

S2

S1

Δ

Δ’

Σ

S2

S1

＋

90o

－

Δθ